目   次

前言	III

引言	IV

1范围	1

2规范性引用文件	1

3术语和定义	1

4 二手商用车鉴定评估机构条件和要求	3

5 二手商用车鉴定评估程序	4

6 车辆技术状况鉴定有关要求	12

7 二手商用车鉴定评估机构经营管理	20

附录A（资料性附录）二手商用车技术状况表（示范文本）	21

附录B（资料性附录）二手商用车技术状况鉴定评估作业表	22

附录C（资料性附录）二手商用车鉴定评估委托书（示范文本）	25

附录D(资料性附录）二手商用车鉴定评估报告（示范文本）	26

参考文献	27

前    言

系列团体标准《二手商用车鉴定评估技术规范》分为4个部分：

——中型、重型载货车版；

——轻型、微型载货车版；

——中型、重型客车版；

——轻型、微型客车版。

本标准依据GB/T 1.1—2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构与编写》和GB/T 13016—1991《标准体系表编制原则和要求》的规定首次制定。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准的附录A、附录B、附录C、附录D均为资料性附录。

本标准由中国汽车流通协会提出并归口。

本标准起草单位：中国汽车流通协会、中国汽车流通协会商用车商会、北京理工大学、江淮汽车股份有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、江铃汽车股份有限公司、中国重汽（香港）股份有限公司、上汽跃进汽车有限公司、东风汽车股份有限公司、一汽解放青岛汽车有限公司、大连汽车广场。

本标准主要起草人：罗磊、赵旭日、高利、王文起、钟渭平、杨世娟、李建军、刘培民、陈水敏、林梅友。

引    言

商用车是衡量一个国家制造业水平的基础性装备，是保障一个国家经济发展的重要工具。为了解决二手商用车流通领域中无专业标准、无专业方法、无专业评估师等问题，中国汽车流通协会牵头起草了《二手商用车鉴定评估技术规范》，将为国有资产处置、交通运输管理、车辆资产评估、以旧换新、二手商用车交易、司法拍卖、二手车经纪、大型物流企业车辆处置等提供合法、科学、有效的工具和方法。

《二手商用车鉴定评估技术规范（轻型、微型载货车版）》

# 1范围

本规范规定了二手商用车鉴定评估的术语和定义、企业要求、作业流程和方法等技术要求。

本规范适用于从事二手商用车鉴定评估的活动，包括但不限于二手商用车的交易评估、金融机构抵押评估及执法机关解决经济纠纷评估等。

本规范由中型、重型载货车版，轻型、微型载货车版，中型、大型客车版，轻型、微型客车版四部分构成。

本规范涉及轻型、微型载货车的内容仅适用于二手轻型、微型载货车的鉴定评估。

# 2规范性引用文件

下列文件对于本规范的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1589-2016道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值

GB/T 3730.1-2001汽车和挂车类型的术语和定义

GB 7258机动车运行安全技术条件

GA 802-2014机动车类型术语和定义

# 3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

二手商用车used commercial vehicle

从办理完注册登记手续之日起，至达到国家强制报废标准之前进行交易并转移所有权的商用车[注]。

注：引用GB/T 3730.1-2001《汽车和挂车类型的术语和定义》第2.1.2条：商用车辆commercial vehicle是指在设计和技术特性上用于运送人员和货物的汽车，并且可以牵引挂车。乘用车不包括在内。

3.2

事故车accident vehicle

经严重撞击、泡水、火烧等，即使修复但仍存在安全隐患的车辆的总称。包括经维修、更换零部件后使用的车辆，以及未经维修有损伤现状的车辆。

3.3

严重故障车a vehicle with seriously unfixed mechanical or electrical malfunction

存在严重的待解决故障，必须经过专业评估机构或委托专业修理企业参与评估或实施维修的车辆。

3.4

骨架损伤车a vehicle with main-frame damage

因交通事故等原因造成车体骨架部位损伤的车辆。但是不影响车辆性能的轻微损伤除外。

3.5

轻型、微型载货车light and mini duty vehicle

轻型、微型载货车是指车长小于6000mm且总质量小于4500kg 的载货汽车，但不包括三轮汽车和低速货车[注]。具体包括：普通货车、厢式货车、仓栅式货车、封闭货车、罐式货车、平板货车、集装箱车、车辆运输车、特殊结构货车、自卸货车、半挂牵引车、全挂牵引车共12种结构分类。

注：参考GA 802-2014 机动车类型术语和定义中表1：机动车规格术语分类表。

3.6

三轮汽车three-wheeled vehicle

三轮汽车是指以柴油为动力，最大设计车速小于等于50km/h，总质量小于等于2000kg，长小于等于4600mm，宽小于等于1600mm，高小于等于2000mm，具有三个车轮的货车。其中，采用方向盘转向、由转动轴传递动力、有驾驶室且驾驶人座椅后有物品放置空间的，总质量小于等于3000kg，车长小于等于5200mm，宽小于等于1800mm，高小于等于2200mm。三轮汽车不应具有专项作业的功能[注]。

注：参考GA 802-2014 机动车类型术语和定义中表1：机动车规格术语分类表。

3.7

低速货车low-speed vehicle

低速货车是指以柴油机为动力，最大设计车速小于70km/h，总质量小于等于4500kg，长小于等于6000mm，宽小于等于2000mm，高小于等于2500mm，具有四个车轮的货车。低速货车不应具有专项作业的功能[注]。

注：参考GA 802-2014机动车类型术语和定义中表1：机动车规格术语分类表。

3.8

上装special loading equipment

上装是指装在载货车的非完整车辆上，直接用于作业的专用装置。

3.9

二手轻型、微型载货车used light and mini duty vehicle

从办理完毕注册登记手续，到达到国家强制报废标准之前进行交易的轻型、微型载货车。

3.10

二手轻型、微型载货车鉴定评估used light and mini duty vehicle appraisal and evaluation

对二手轻型、微型载货车进行技术状况检测、鉴定，并确定其某一时点价值的过程。

3.10.1

二手轻型、微型载货车技术状况鉴定technical condition appraisal of used light and mini duty vehicle

对车辆技术状况进行缺陷描述、等级评定的工作过程。

3.10.2

二手轻型、微型载货车价值评估used light and mini duty vehicle valuation

根据二手轻型、微型载货车技术状况鉴定结果和鉴定评估目的，对目标车辆价值进行评估。价值评估方法主要包括现行市价法、重置成本法。本规范中只针对车辆本身的价值评估，不考虑车辆过户相关成本，如交易税金、手续费等。

3.10.2.1

现行市价法current market price method

根据车辆技术状况，按照市场现行价格计算出本评估车辆价值的方法。

3.10.2.2

重置成本法replacement cost method

按照相同车型市场现行价格重新购置一个全新状态的评估对象，用所需的全部成本减去评估对象的实体性、功能性和经济性贬值后的差额，以其作为评估对象现时价值的方法。

3.10.2.3

二手商用车成新率used commercial vehicle residue ratio

二手车功能或使用价值占全新机动车功能或使用价值的比率。

3.11

二手商用车鉴定评估机构used commercial vehicle appraisal and evaluation mechanism

从事二手商用车鉴定评估经营活动的第三方服务机构。

3.12

二手商用车鉴定评估师used commercial vehicle appraiser

依法取得国家二手商用车鉴定评估师职业资格的人员。

3.13

高级二手商用车鉴定评估师advanced commercial vehicleappraiser

依法取得国家高级二手商用车鉴定评估师职业资格的人员。

# 4 二手商用车鉴定评估机构条件和要求

4.1 资质

从事二手商用车评估业务的机构必须依法登记注册，并向有关评估行政管理部门备案，遵守国家有关法律、法规及行业规范，客观公正地开展二手商用车鉴定评估业务。

4.2场所

4.2.1有固定的经营场所，及适应评估活动开展的有效的经营面积。

4.2.2经营场所交通便利，商用车可以在工作时间内正常通行，有方便的试车条件。

4.3设施设备

4.3.1 具备与评估车型相适应的检修设施。

4.3.2具备与评估车型相适应的通用或专用车辆检测和故障诊断设备。

4.3.3具备车辆结构尺寸检测、外观缺陷测量工具。

4.3.4具备照明工具、拍照设备、螺丝刀、扳手等常用设备或工具。

4.3.5 鉴定评估机构所用设备的适用性和校准状态的责任，无论设备是否为鉴定评估机构拥有，均应由鉴定评估机构独立承担。

4.4人员

具有与经营规模和评估机构类别相适应数量的二手商用车鉴定评估师和二手商用车鉴定高级评估师。

4.5其他

4.5.1 具备电计算机软、硬件等办公设施。

4.5.2 具备符合国家有关规定的消防、安全和环保设施。

# 5 二手商用车鉴定评估程序

5.1 二手商用车鉴定评估作业流程

二手商用车鉴定评估机构开展鉴定评估经营活动，按图1所示流程作业，并参照附录A填写《二手商用车技术状况表》。二手商用车经销、拍卖、经纪等企业开展业务涉及二手商用车鉴定评估活动的，参照图1有关内容和顺序作业，即查找可交易车辆-登记基本信息-判别事故车-鉴定技术状况，并参照B填写《二手商用车技术鉴定评估作业表》。

图1 二手商用车鉴定评估作业流程

5.2 受理鉴定评估业务

了解委托方及其车辆的基本状况，明确委托方要求，主要包括委托方要求的评估目的、评估基准日、期望完成评估的时间等。

5.3 查验可交易车辆

5.3.1查验机动车登记证书、行驶证、车辆技术档案、有效机动车安全技术检验合格标志、车辆购置税完税证明、机动车交通事故责任强制保险单等法定证明、凭证是否齐全，并按照表1检查所列项目是否全部判定为“否”。

表1可交易车辆判别表

| 序号 | 检查项目 | 判别分类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否达到国家强制报废标准 | 是 | 否 |
| 2 | 是否为抵押期间或海关监管期间的车辆 | 是 | 否 |
| 3 | 是否为人民法院、检察院、行政执法等部门依法查封、扣押期间的车辆 | 是 | 否 |
| 4 | 是否为通过盗窃、抢劫、诈骗等违法犯罪手段获得的车辆 | 是 | 否 |
| 5 | 是否为走私或非法拼、组装车辆 | 是 | 否 |
| 6 | 是否为法律法规禁止经营的车辆 | 是 | 否 |
| 7 | 发动机号与机动车登记证书登记号码是否不一致（或有合法手续），且有凿改痕迹 | 是 | 否 |
| 8 | 车辆识别代号或车架号码与机动车登记证书登记号码是否不一致（或有合法手续），且有凿改痕迹 | 是 | 否 |
| 9 | 是否没有合法、真实的车辆法定证明，或有涂改痕迹 | 是 | 否 |

5.3.2如发现上述法定证明、凭证不全或表1检查项目任何一项判别为“是”的车辆，应告知委托方，终止受理评估委托，不再进行技术鉴定和价值评估（司法机关委托等特殊要求的除外）。

5.3.3如发现法定证明、凭证不全，或者表1中第1项、第4项至第9项中任意一项判断为“是”，应及时报告公安机关等执法部门。

5.4判别事故车

5.4.1使用车辆结构尺寸检测工具或设备检测车体左右对称性，使用漆面厚度检测设备检测车体结构部件。

5.4.2按照表2要求检查驾驶室和底盘的损伤情况，判别车辆是否发生过严重撞击、泡水、火烧的事故；即使修复，是否仍存在安全隐患。

5.4.3当表2中任何一个检查项目存在缺陷时（选择“是”），则该车即视作存在安全隐患，判别为事故车。

5.4.4当车辆判定为事故车后，应交专业汽车维修企业及相关保险公司对车辆拆检定损，确定修复金额后再进一步评估。

表2事故车判断表

| 序号 | 检查项目 | 判别分类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 驾驶室是否存在严重开裂、变形，驾驶室加强梁没有受损？ | 是 | 否 |
| 2 | 发动机、变速器是否有移位、破损？ | 是 | 否 |
| 3 | 车体是否存在倾斜现象？ | 是 | 否 |
| 4 | 车桥是否存在移位现象？ | 是 | 否 |
| 5 | 车架是否存在开裂或变形？ | 是 | 否 |
| 6 | 减震器悬挂部位是否变形？ | 是 | 否 |
| 7 | 其他事故缺陷 | 是 | 否 |

5.5判别严重故障车

5.5.1当表3中任何一个检查项目存在缺陷时（选择“是”），则该车即视作严重故障车。

5.5.2严重故障车应交专业汽车修理厂对故障车辆进行拆检，确定修复金额后再进一步评估。

表3严重故障车判断表

| 序号 | 检查项目 | Y | N |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驾驶室翻转装置是否失效？ | 是 | 否 |
| 2 | 发动机机体是否有严重漏油、漏水、漏气现象？机油是否有冷却液混入？ | 是 | 否 |
| 3 | 发动机附件是否有严重漏油、漏水、漏气现象？ | 是 | 否 |
| 4 | 底盘大梁或传动轴等是否有严重变形？ | 是 | 否 |
| 5 | 仪表指示是否异常（包括水温、油压、气压等）？是否有故障报警？ | 是 | 否 |
| 6 | 制动系统是否异常？是否制动跑偏？ | 是 | 否 |
| 7 | 行驶中是否存在严重抖动或严重跑偏？ | 是 | 否 |
| 8 | 其他严重故障 | 是 | 否 |

5.6签订委托书

对相关证照齐全、表1检查项目全部判别为“否”的，或者司法机关委托等特殊要求的车辆，参照附录C签署《二手商用车鉴定评估委托书》。

5.7登记车辆技术状况信息

5.7.1明确车辆使用性质信息，确定车辆是否营运。

5.7.2参照附录A登记车辆基本情况信息，包括车辆类别、名称、型号、生产厂家、注册登记日期、表征行驶里程等。如果表征行驶里程与实际车况明显不符，应在《二手商用车技术状况表》（参照附录A）或《二手商用车鉴定评估报告》（参照附录D）中推定里程栏填写，及在技术缺陷描述栏予以说明。

5.7.3参照附录A登记车辆重要配置信息，包括各驾驶室、发动机、底盘、电器、上装等。

5.8鉴定车辆技术状况

5.8.1检查车辆驾驶室骨架、底盘骨架，进行骨架损伤评价并计算骨架系数。

5.8.2按照车辆驾驶室外观与内饰、发动机、底盘、启动与路试、上装共5个项目，如表4所示根据每个项目的评估内容的价值比重，设置不同的项目最高分数值，每个项目又按20%的级差分为5个评价等级，即：优、良、中、下、差。按该表内容顺序检查车辆技术状况，分项目确定车辆技术评价。

表4辅助评价分值表

| 评价项目 评价等级 | 驾驶室外观与内饰 | 发动机 | 底盘 | 启动与路试 | 上装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 优 | 25 | 20 | 20 | 35 |  |
| 良 | 20 | 16 | 16 | 28 |  |
| 中 | 15 | 12 | 12 | 21 |  |
| 下 | 10 | 8 | 8 | 14 |  |
| 差 | 5 | 4 | 4 | 7 |  |

5.8.3在表4中，除上装项目外，上装最高评估分数根据车辆结构类型的不同设置不同的分值，如表5所示。

表5不同车型上装分值设置表

| 评价项目 车辆结构类型 | 需要独立评估的上装 评估最高分值 | 除上装外其他项目分值合计 |
| --- | --- | --- |
| 半挂牵引车 |  | 100 |
| 普通货车、厢式货车、仓栅式货车、封闭货车、平板货车、车辆运输车，上装与驾驶室外观合并评估 |  | 100 |
| 其他载货车 | 上装占整车价值的比例×100 | 100 |

5.8.4根据表4辅助评价分数表，确定各鉴定项目评价分值。总分值为各个鉴定项目分值累加，即：鉴定总分（X）=∑评价项目分值。

5.8.5 根据鉴定总分，计算车辆技术状况综合评价分值，即：车辆技术状况综合评价分值=鉴定总分×骨架系数×100÷（100+上装最高分数）（骨架系数参见表15）。根据综合评价分值，按表6确定车辆对应的技术状况等级，按5.10.3中的公式（8）计算技术鉴定成新率。

表6车辆技术状况等级分值对应表

| 技术状况等级 | 分值区间 |
| --- | --- |
| 一级 | 鉴定总分≥90 |
| 二级 | 60≤鉴定总分＜90 |
| 三级 | 20≤鉴定总分＜60 |
| 四级 | 鉴定总分＜20 |

5.9实体性减值检查

车辆技术状况鉴定中，如车辆部件出现缺少（或增加）、损坏（必须进行更换处理）的情况，且价值较大，直接登记在《实体性减值检查登记表》表中（参照附件B）进行登记，不再另行扣分。减值价值参考当前市场情况酌情计价（包括整个修复成本），汇总计算总减值。

5.10评估车辆价值

### 5.10.1估值方法选用原则：

- 一般情况下，推荐选用现行市价法；在无参照物、无法使用现行市价法的情况下，选用重置成本法；

- 根据车辆有关情况，确立估值方法，并对车辆价值进行评估。

### 5.10.2现行市价法的运用方法：

- 评估价值为相同车型、配置和相同技术状况鉴定检测分值的车辆近期的交易价格；

- 如无参照，可从本区域近期的交易记录中调取相同车型、相近分值，或从相邻区域的成交  记录中调取相同车型、相近分值的成交价格，并结合车辆技术状况鉴定分值加以修正。

### 5.10.3重置成本法计算车辆价值：

- 当无任何参照体时使用重置成本法，车辆评估价值见公式（1）：					 	 W=（R-Cv）×(y×α +t×β+p×δ)×γ...................................................（1）

式中

W──车辆评估价值；

R──更新重置成本,更新重置成本为在评估基准日购置相同型号、相同配置的新车的成本；

Cv（Component evaluation value）──实体性减值检查，包括更换零部件或恢复功能必须花费的材料费和工时费等；

y──年限成新率；

t──技术鉴定成新率；

p──行驶里程成新率（当车辆使用强度大，累计行驶里程数超过年平均行驶里程数时，需要计算行驶里程成新率）；

α──年限成新率系数；

β──技术鉴定成新率系数；

δ──行驶里程成新率系数；

其中α+β+δ=1

γ──调整系数，根据评估区域市场影响、品牌影响、使用状况影响等差异情况适当调整评估价值，弥补技术鉴定没法全面反应车辆实际价值的不足；调整系数计算表见表7所示：

表 7调整系数计算表

| 调整系数γ=区域市场影响×20%+品牌影响×30%+使用状况影响×50% |
| --- |
| 影响项目 | 系数取值 | 备注 |
| 区域市场影响 | 0.8-1.0 | 主要是指车辆在某区域保有量、环保要求、营销宣传、服务保障能力等形成的口碑，对二手车辆成交价格产生影响。 |
| 品牌影响 | 0.8-1.0 | 品牌也代表了车辆技术水平、制造水平、服务承诺等，从而影响二手车的保值程度。 |
| 使用状况影响 | 0.6-1.0 | 包括使用状况和使用环境工况 使用状况：营运方式等影响； 使用工况：道路条件、环境、载重等影响； |

- 年限成新率计算方法：采用双倍余额递减法+平均年限法，即车辆使用的最初1～2年采用双倍余额递减法，其他年份采用平均年限法。

双倍余额递减法见公式（2）和（3）：

..............................................（2）

..........................（3）

平均年限法的公式见公式（4）和（5）

.............................................................（4）

...............................................（5）

式中参数根据不同情况采用不同的设置方法见表8所示：

表 8根据车型或使用情况采用不同的参数设置

| 类别 | 车辆使用情况描述 | 公式参数设置 |
| --- | --- | --- |
| 情况( | 适合大部分微型载货车辆 | N─车辆使用年限8年; yn─第n年末的年限成新率n=2,剩余6年按平均年限法; x=1,2,……,n; ynm─第n年的第m月的成新率，n取值第1～2年，m取值第1～12月; yG─利用双倍余额递减法计算得到的第G年成新率，这里G=2; C─车辆净残值率5% |
| 情况( | 适合大部分轻型载货车辆 | N─车辆使用年限10年; yn─第n年末的年限成新率n=2,剩余6年按平均年限法; x=1,2,……,n; ynm─第n年的第m月的成新率，n取值第1～2年，m取值第1～12月; yG─利用双倍余额递减法计算得到的第G年成新率，这里G=2; C─车辆净残值率5% |
| 情况( | 针对上装附加值较高、行驶里程低、车速慢，或受法规影响车损较小的情况，需要采用较慢的贬值方法，如城建部门用车、部分危化品车辆等。 | N─车辆使用年限10年; yn─第n年末的年限成新率n=1,剩余9年按平均年限法; x=1,2,……,n; ynm──第n年的第m月的成新率，n=1，m取值1～12月; yG─利用双倍余额递减法计算得到的第G年成新率，这里G=1; C─车辆净残值率5% |
| 情况( | 部分特殊使用情况，需要采用加速贬值方法，如：矿区自卸车，部分煤炭运输牵引车。 | N─车辆使用年限6年; yn─第n年末的年限成新率n=2,剩余4年按平均年限法; x=1,2,……,n; ynm──第n年的第m月的成新率，n取值第1～2年，m取值第1～12月; yG─利用双倍余额递减法计算得到的第G年成新率，这里G=2; C─车辆净残值率10% |

- 根据表8中不同情况，计算出不同的年限成新率速查表如下所示。

表9针对情况(的成新率速查表

| 评估年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年限成新率 | 75% | 56.3% | 47.8% | 39.2% | 30.7% | 22.1% | 13.6% | 5% |
| 1月 | 97.2% | 73.4% | 55.6% | 47.0% | 38.5% | 29.9% | 21.4% | 12.8% |
| 2月 | 95.8% | 71.9% | 54.9% | 46.3% | 37.8% | 29.2% | 20.7% | 12.1% |
| 3月 | 93.8% | 70.3% | 54.2% | 45.6% | 37.1% | 28.5% | 20.0% | 11.4% |
| 4月 | 91.7% | 68.6% | 53.5% | 44.9% | 36.4% | 27.8% | 19.3% | 10.7% |
| 5月 | 89.6% | 67.2% | 52.7% | 44.2% | 35.6% | 27.1% | 18.5% | 10.0% |
| 6月 | 87.5% | 65.6% | 52.0% | 43.5% | 34.9% | 26.4% | 17.8% | 9.3% |
| 7月 | 85.4% | 64.1% | 51.3% | 42.8% | 34.2% | 25.7% | 17.1% | 8.6% |
| 8月 | 83.3% | 62.5% | 50.6% | 42.1% | 33.5% | 25.0% | 16.4% | 7.9% |
| 9月 | 81.3% | 60.9% | 49.9% | 41.3% | 32.8% | 24.2% | 15.7% | 7.1% |
| 10月 | 79.2% | 59.4% | 49.2% | 40.6% | 32.1% | 23.5% | 15.0% | 6.4% |
| 11月 | 77.1% | 57.8% | 48.5% | 39.9% | 31.4% | 22.8% | 14.3% | 5.7% |
| 12月 | 75% | 56.3% | 47.8% | 39.2% | 30.7% | 22.1% | 13.6% | 5.0% |

表10针对情况(的成新率速查表

| 评估年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年限成新率 | 80.0% | 64.0% | 56.6% | 49.3% | 41.9% | 34.5% | 27.1% | 19.8% | 12.4% | 5.0% |
| 1月 | 98.3% | 78.7% | 63.4% | 56.0% | 48.6% | 41.3% | 33.9% | 26.5% | 19.1% | 11.8% |
| 2月 | 96.7% | 77.3% | 62.8% | 55.4% | 48.0% | 40.6% | 33.3% | 25.9% | 18.5% | 11.1% |
| 3月 | 95.0% | 76.0% | 62.2% | 54.8% | 47.4% | 40.0% | 32.7% | 25.3% | 17.9% | 10.5% |
| 4月 | 93.3% | 74.7% | 61.5% | 54.2% | 46.8% | 39.4% | 32.0% | 24.7% | 17.3% | 9.9% |
| 5月 | 91.7% | 73.3% | 60.9% | 53.6% | 46.2% | 38.8% | 31.4% | 24.1% | 16.7% | 9.3% |
| 6月 | 90.0% | 72.0% | 60.3% | 52.9% | 45.6% | 38.2% | 30.8% | 23.4% | 16.1% | 8.7% |
| 7月 | 88.3% | 70.7% | 59.7% | 52.3% | 44.9% | 37.6% | 30.2% | 22.8% | 15.4% | 8.1% |
| 8月 | 86.7% | 69.3% | 59.1% | 51.7% | 44.3% | 37.0% | 29.6% | 22.2% | 14.8% | 7.5% |
| 9月 | 85.0% | 68.0% | 58.5% | 51.1% | 43.7% | 36.3% | 29.0% | 21.6% | 14.2% | 6.8% |
| 10月 | 83.3% | 66.7% | 57.9% | 50.5% | 43.1% | 35.7% | 28.4% | 21.0% | 13.6% | 6.2% |
| 11月 | 81.7% | 65.3% | 57.2% | 49.9% | 42.5% | 35.1% | 27.7% | 20.4% | 13.0% | 5.6% |
| 12月 | 80.0% | 64.0% | 56.6% | 49.3% | 41.9% | 34.5% | 27.1% | 19.8% | 12.4% | 5.0% |

表11针对情况(的成新率速查表

| 评估年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年限成新率 | 80.0% | 71.7% | 63.3% | 55.0% | 46.7% | 38.3% | 30.0% | 21.7% | 13.3% | 5.0% |
| 1月 | 98.3% | 79.3% | 71.0% | 62.6% | 54.3% | 46.0% | 37.6% | 29.3% | 21.0% | 12.6% |
| 2月 | 96.7% | 78.6% | 70.3% | 61.9% | 53.6% | 45.3% | 36.9% | 28.6% | 20.3% | 11.9% |
| 3月 | 95.0% | 77.9% | 69.6% | 61.3% | 52.9% | 44.6% | 36.3% | 27.9% | 19.6% | 11.3% |
| 4月 | 93.3% | 77.2% | 68.9% | 60.6% | 52.2% | 43.9% | 35.6% | 27.2% | 18.9% | 10.6% |
| 5月 | 91.7% | 76.5% | 68.2% | 59.9% | 51.5% | 43.2% | 34.9% | 26.5% | 18.2% | 9.9% |
| 6月 | 90.0% | 75.8% | 67.5% | 59.2% | 50.8% | 42.5% | 34.2% | 25.8% | 17.5% | 9.2% |
| 7月 | 88.3% | 75.1% | 66.8% | 58.5% | 50.1% | 41.8% | 33.5% | 25.1% | 16.8% | 8.5% |
| 8月 | 86.7% | 74.4% | 66.1% | 57.8% | 49.4% | 41.1% | 32.8% | 24.4% | 16.1% | 7.8% |
| 9月 | 85.0% | 73.8% | 65.4% | 57.1% | 48.8% | 40.4% | 32.1% | 23.8% | 15.4% | 7.1% |
| 10月 | 83.3% | 73.1% | 64.7% | 56.4% | 48.1% | 39.7% | 31.4% | 23.1% | 14.7% | 6.4% |
| 11月 | 81.7% | 72.4% | 64.0% | 55.7% | 47.4% | 39.0% | 30.7% | 22.4% | 14.0% | 5.7% |
| 12月 | 80.0% | 71.7% | 63.3% | 55.0% | 46.7% | 38.3% | 30.0% | 21.7% | 13.3% | 5.0% |

表12针对情况(的成新率速查表

| 评估年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年限成新率 | 66.7% | 44.4% | 35.8% | 27.2% | 18.6% | 10.0% |
| 1月 | 97.2% | 64.8% | 43.7% | 35.1% | 26.5% | 17.9% |
| 2月 | 94.4% | 63.0% | 43.0% | 34.4% | 25.8% | 17.2% |
| 3月 | 91.7% | 61.1% | 42.3% | 33.7% | 25.1% | 16.5% |
| 4月 | 88.9% | 59.3% | 41.6% | 33.0% | 24.4% | 15.7% |
| 5月 | 86.1% | 57.4% | 40.9% | 32.2% | 23.6% | 15.0% |
| 6月 | 83.3% | 55.6% | 40.1% | 31.5% | 22.9% | 14.3% |
| 7月 | 80.6% | 53.7% | 39.4% | 30.8% | 22.2% | 13.6% |
| 8月 | 77.8% | 51.9% | 38.7% | 30.1% | 21.5% | 12.9% |
| 9月 | 75.0% | 50.0% | 38.0% | 29.4% | 20.8% | 12.2% |
| 10月 | 72.2% | 48.1% | 37.3% | 28.7% | 20.0% | 11.4% |
| 11月 | 69.4% | 46.3% | 36.6% | 27.9% | 19.3% | 10.7% |
| 12月 | 66.7% | 44.4% | 35.8% | 27.2% | 18.6% | 10.0% |

- 行驶里程成新率计算公式（6）：

...................................................(6)

式中，

p──行驶里程成新率；

L1──车辆累计行驶里程，km；

L2──车辆报废标准规定的行驶里程，km；

年平均行驶里程的计算公式如公式（7）：

.....................................................................(7)

式中，

L──年平均行驶里程，km；

N──车辆报废标准规定使用的年数（年）

按现行的国家汽车报废标准规定，二手轻型载货车累计行驶为60万千米，二手微型载货车累计行驶为50万千米。

- 技术成新率计算方法，见公式（8）：

t=X/100.............................................................................................（8）

式中：

t──技术成新率；

X──车辆技术状况鉴定总分值。

5.11撰写及出具鉴定评估报告

5.11.1根据车辆技术状况评估、实体性减值检查以及价值评估结果等情况，参照附录D要求撰写《二手商用车鉴定评估报告》，做到内容完整、客观、准确，书写工整。

5.11.2按委托书要求，及时向客户出具《二手商用车鉴定评估报告》（参照附录D），并由鉴定评估人员与复核人员签字、鉴定评估机构加盖公章。

5.12文件归档

5.12.1参照附录A、B、C、D文件，将评估过程文件独立汇编成册，存档备查，即包括：

a) 二手商用车鉴定评估委托书；

b) 二手商用车技术状况表；

c) 二手商用车技术评估作业表；

d) 二手商用车鉴定评估报告。

5.12.2档案保存一般不低于5年，鉴定评估目的涉及财产纠纷的，其档案至少应当保存10年，法律法规另有规定的，从其规定。

# 6 车辆技术状况鉴定有关要求

6.1 骨架

6.1.1车辆骨架包括驾驶室骨架和底盘骨架，骨架部位及对应代码见图2、图3标示。按表13骨架技术评价代码表检查16个项目（序号1～16），根据表14骨架评价基准表评价骨架技术状况。

图2驾驶室骨架结构图                 图3底盘骨架结构示意图

表13骨架技术评价代码表

| 代码 | 检查项目 | 代码 | 检查项目 | 代码 | 检查项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前围骨架 | 7 | 裙围 | 13 | 中纵梁（左右） |
| 2 | A柱（左右） | 8 | 车架前横梁 | 14 | 中后桥 |
| 3 | 后侧围（左右） | 9 | 驾驶室前悬挂 | 15 | 车架后横梁 |
| 4 | 底板及加强梁 | 10 | 前纵梁（左右） | 16 | 后纵梁（左右） |
| 5 | 车顶 | 11 | 前桥 |  |  |
| 6 | 后围板 | 12 | 车架中横梁 |  |  |

表14骨架评价基准表

| 损伤种类 | 代码 | 损伤程度 | 扣分 | 驾驶室损伤内容 | 底盘损伤内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碰撞变形 | BX | 小 | 1 | 局部碰撞变形 | 长度5cm以内的碰撞变形， |
|  |  | 中 | 2 | 1/2以内的碰撞变形 | 长度5cm 以上10cm以内的变形 |
|  |  | 大 | 3 | 超过1/2以上的碰撞变形 | 长度超过10cm以上变形 |
| 修复痕迹 | XF | 小 | 1 | 局部钣金、焊接或喷涂痕迹 | 10cm以内钣金、焊接或喷涂痕迹 |
|  |  | 中 | 2 | 板件1/2以内钣金、焊接或喷涂痕迹 | 10cm以上20cm以内的钣金、焊接或喷涂痕迹 |
|  |  | 大 | 3 | 超过1/2以上钣金、焊接、或喷涂痕迹 | 超过20cm以上的钣金、焊接或喷涂痕迹 |
| 更换痕迹 | GH | 中 | 2 |  | 更换中横梁、后横梁 |
|  |  | 大 | 3 |  | 更换前横梁、前桥或中后桥 |
|  |  | 特大 | 10 | 换前悬挂支架 | 更换纵梁 |

6.1.2 根据表13、表14描述骨架缺陷，骨架缺陷描述格式为：骨架部位代码+损伤代码+扣分。

例：2XF2对应描述为：A柱（左右）有1/2以内的钣金痕迹，或再涂漆痕迹。

6.1.3 按表15骨架系数表，评价骨架技术等级，确定骨架评价系数值。

表15骨架系数

| 骨架评价等级 | 骨架系数 | 条件 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 优 | 1 | 没有扣2分项目，总扣分不高于5分 | 骨架没有损伤或不影响车辆性能的轻微损伤 |
| 良 | 0.9 | 不超过3个扣2分项目，总扣分不高于10分 | 骨架损伤程度小，不影响行车性能 |
| 中 | 0.8 | 不超过2个扣3分项目，总扣分不高于15分 | 骨架损伤程度中 |
| 下 | 0.7 | 不超过4个扣3分项目，总扣分不高于20分 | 骨架损伤程度大 |
| 差 | 0.6 | 其他 | 骨架损伤程度很大 |

6.2驾驶室外观、内饰

6.2.1驾驶室外观

6.2.1.1驾驶室外观部位及对应代码见图4的标示。按表16驾驶室外观评价作业代码表要求检查13个部位。已确认必须要更换的部件，直接在后续的实体性减值检查流程中记录减值价格，不再另外扣分。

图4驾驶室外观示意图

表16驾驶室外观评价作业代码表

| 代码 | 外观部位 | 代码 | 外观部位 | 代码 | 外观部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 前保险杠及支架 | 22 | 侧围（左右） | 27 | 前大灯（左右） |
| 18 | 前面罩及左右包角 | 23 | 后围 | 28 | 上装（限于部分与驾驶室合并评估车型） |
| 19 | 前挡风玻璃 | 24 | 车门（左右） | 29 | 其他检查项目 |
| 20 | 车顶 | 25 | 门窗玻璃（左右后） |  |  |
| 21 | 导流板 | 26 | 后视镜（左右） |  |  |

注：代码28项中上装限于指定部分车型结构，包括普通货车、厢式货车、仓栅式货车、封闭货车、平板货车、车辆运输车，上装部分与驾驶室外观部分合并评估。代码29的其他项目可以包括由于车型差异或价值较低，上表中没有包含的部位，在评价中可以分别描述并合计打分。

表17驾驶室外观评价分数表

| 损伤种类 | 损伤代码 | 损伤程度 | 扣分 | 驾驶室损伤内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 漆面受损 | QM | 小 | 1 | 面积小于或等于15cm*15cm |
|  |  | 中 | 2 | 面积大于15cm*15cm或小于或等于40cm*40cm |
|  |  | 大 | 3 | 面积大于40cm*40cm |
| 钣金件受损 | BJ | 小 | 1 | 面积小于或等于10cm*10cm |
|  |  | 中 | 2 | 面积大于10cm*10cm或小于或等于30cm*30cm |
|  |  | 大 | 3 | 面积大于30cm*30cm |
| 破裂 | PL | 玻璃 | 小 | 1 | 1cm以内的飞石撞击裂纹 |
|  |  |  | 中 | 2 | 3cm以内的断裂、修复痕迹 |
|  |  |  | 大 |  | 超过3cm的断裂、修复痕迹，必须要更换处理时 |
|  |  | 塑料 玻璃钢 | 小 | 1 | 10cm以内的破损、断裂 |
|  |  |  | 中 | 2 | 20cm以内的破损、断裂 |
|  |  |  | 大 |  | 超过20cm的破损、断裂，必须要更换处理时 |
| 修复痕迹 | XF | 小 | 1 | 面积小于或等于15cm*15cm |
|  |  | 中 | 2 | 面积大于15cm*15cm或小于或等于40cm*40cm |
|  |  | 大 | 3 | 面积大于40cm*40cm |

6.2.1.2使用驾驶室外观缺陷测量工具，结合目测法对驾驶室外观进行检测。

6.2.1.3根据表16、表17描述缺陷，外观缺陷的描述格式为：驾驶室外观代码+损伤代码+扣分。例：19PL2对应描述为：前挡风玻璃有3cm以内的断裂、修复痕迹。扣分栏为斜线框的表示必须要更换的部件，直接在后续的实体性减值检查流程中记录减值价格，不再另外扣分。

6.2.2驾驶室内饰

6.2.2.1按表18内饰检查部位作业表要求检查12个项目，已确认必须要更换解决的部件，直接在后续的实体性减值检查流程中记录减值价格，不再另外扣分。

表18内饰检查部位作业表

| 代码 | 损伤部位 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 小 | 中 | 大 |
| 30 | 驾驶室内是否有异味？ | 1 | 2 | 3 |
| 31 | 内后视镜、座椅、卧铺是否有破损，功能是否异常？ | 1 | 2 | 3 |
| 32 | 车顶及周边内饰是否有破损、松动、开裂或有污迹？ | 1 | 2 | 5 |
| 33 | 仪表台及相关附件是否有划痕、有老化？ | 1 | 2 | 3 |
| 34 | 方向盘及管柱是否受损，调整机构是否正常？ | 1 | 2 | 3 |
| 35 | 门窗密封条是否有异常？ | 1 | 2 | 3 |
| 36 | 玻璃窗升降器、门窗工作是否有异常？ | 1 | 2 | 3 |
| 37 | 天窗工作是否有异常？ | 1 | 2 | 3 |
| 38 | 驻车制动系统工作是否有异常？ | 1 | 2 | 3 |
| 39 | 安全带结构是否完整、工作是否有异常？ | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 储物盒是否有裂痕，配件是否有缺失？ | 1 | 2 | 3 |
| 41 | 其他检查项目 |  |

注：其他项目可以包括由于车型差异或价值较低，上表中没有包含的部位，在评价中可以分别描述并合计打分

6.2.2.2如检查表18第38、39项时发现驻车制动系统性能不正常，或安全带结构不完整或者功能不正常，则应在《二手商用车鉴定评估报告》（参照附录D）或《二手商用车技术状况表》（参照附录B）的技术状况缺陷描述中予以注明，并提示修复或更换前不宜使用。

6.2.3根据表19驾驶室外观与内饰评价基准表要求，评价驾驶室外观与内饰等级。根据表4辅助评价分值表要求，确定项目的评价分值。

表19驾驶室外观与内饰评价基准表

| 驾驶室外观与内饰评价等级 | 条件 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 优 | 不超过2个扣2分项目，总扣分不高于6分 | 不需要维修 |
| 良 | 不超过1个扣3分项目，总扣分不高于10分 | 需要一般检查或维修 |
| 中 | 不超过3个扣3分项目，总扣分不高于15分 | 需要局部检查或维修 |
| 下 | 不超过5个扣3分项目，总扣分不高于20分 | 需要重点检查或维修 |
| 差 | 其他 | 需要大规模检查或维修 |

6.3发动机（包括发动机舱）

6.3.1按表20发动机检查部位作业表要求检查12个项目。扣分栏为斜线框的表示必须要更换的部件，直接在后续的实体性减值检查流程中记录减值价格，不再另外扣分。

表20发动机检查部位作业表

| 代码 | 损伤部位 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 小 | 中 | 大 |
| 42 | 机油是否有冷液混入？ | 1 | 2 | 3 |
| 43 | 缸盖外是否有机油渗漏？ | 1 | 2 | 3 |
| 44 | 发动机皮带是否有老化？ | 1 | 2 |  |
| 45 | 散热器、中冷器是否有破损？ | 1 | 2 | 3 |
| 46 | 油管、水管是否有老化、裂痕？ | 1 | 2 |  |
| 47 | 线束是否有老化、破损？ | 1 | 2 |  |
| 48 | 发动机支架是否有损坏？ | 1 | 2 | 3 |
| 49 | （查阅技术档案或检查机油、滤清器和综合车况）发动机是否有正常保养？ | 1 | 2 | 3 |
| 50 | （查阅技术档案或检查关键螺丝是否有拆卸）发动机是否有小修（或等同于小修）记录？ | 1/次 |
| 51 | （查阅技术档案或检查关键螺丝是否有拆卸）发动机是否有中修（或等同于中修）记录？ | 3/次 |
| 52 | （查阅技术档案或检查关键螺丝是否有拆卸）发动机是否有大修（或等同于大修）记录？ | 5/次 |
| 53 | 其他检查项目 |  |

注：其他项目可以包括由于车型差异或价值较低，上表中没有包含的部位，在评价中可以分别描述并合计打分

6.3.2如检查表20第42项时发现发现机油有冷却液混入，检查第43项发现缸盖外有机油渗漏，则应在《二手商用车鉴定评估报告》（参照附录D）或《二手商用车技术状况表》（参照附录B）的技术状况缺陷描述中予以注明，并提示修复或更换前不宜使用。

6.3.3根据表21发动机项目评价基准表评价发动机的等级。根据表4辅助评价分值表要求，确定项目的评价分值。

表21发动机项目评价基准表

| 发动机评价等级 | 条件 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 优 | 没有扣2分项目，总扣分不高于4分 | 不需要维修 |
| 良 | 不超过2个扣2分项目，总扣分不高于8分 | 需要一般检查或维修 |
| 中 | 不超过1个扣3分项目，总扣分不高于12分 | 需要局部检查或维修 |
| 下 | 不超过3个扣3分项目，总扣分不高于15分 | 需要重点检查或维修 |
| 差 | 其他 | 需要大规模检查或维修 |

6.4底盘

6.4.1按表22底盘检查部位作业表要求检查13个项目。扣分栏为斜线框的表示必须要更换的部件，直接在后续的实体性减值检查流程中记录减值价格，不再另外扣分。

表22底盘检查部位作业表

| 代码 | 损伤部位 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 小 | 中 | 大 |
| 54 | 减震器是否有渗漏？ |  |
| 55 | 钢板弹簧、吊耳或胶套是否有损坏？ |  |
| 56 | 底盘是否有漏液？ | 1 | 2 | 3 |
| 57 | 底盘气管有无老化、裂痕？ | 1 | 2 | 3 |
| 58 | 底盘线束有无老化、破损？ | 1 | 2 | 3 |
| 59 | 转向拉杆、平衡杆等是否有变形？ | 1 | 2 | 3 |
| 60 | 传动轴是否有修复痕迹？ | 1 | 2 | 3 |
| 61 | 变速器外壳和悬吊支架是否有变形或损坏？ | 1 | 2 | 3 |
| 62 | 中后桥壳是否有变形、损坏或渗漏？ | 1 | 2 | 3 |
| 63 | 后保险杠是否损坏 | 1 | 2 | 3 |
| 64 | 轮胎是否有严重磨损（台面磨损标志为高度不小于1.6mm）？ | 1/条 | 2/条 |  |
| 65 | 钢圈、轮毂是否有严重变形？ | 1/个 | 2/个 |  |
| 66 | 其他检查项目 |  |

注：其他项目可以包括由于车型差异或价值较低，上表中没有包含的部位，在评价中可以分别描述并合计打分。

底盘检查参见GB 7258机动车运行安全技术条件，轮胎检查参见GB 9744载重汽车轮胎

6.4.2按表23底盘项目评价基准表，评价底盘的等级。根据表4辅助评价分数表要求，确定项目的评价分值。

表23底盘项目评价基准表

| 底盘评价等级 | 条件 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 优 | 没有扣2分项目，总扣分不高于4分 | 不需要维修 |
| 良 | 不超过2个扣2分项目，总扣分不高于8分 | 需要一般检查或维修 |
| 中 | 不超过1个扣3分项目，总扣分不高于12分 | 需要局部检查或维修 |
| 下 | 不超过3个扣3分项目，总扣分不高于15分 | 需要重点检查或维修 |
| 差 | 其他 | 需要大规模检查或维修 |

6.5启动与路试

6.5.1按表24启动与路试检查项目作业表要求检查15个项目。

表24启动与路试检查项目作业表

| 代码 | 损伤部位 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 小 | 中 | 大 |
| 67 | 发动机 | 启动是否顺畅(时间少于5s，或一次启动)？ | 1 | 3 | 5 |
| 68 |  | 发动机在冷、热车条件下怠速运转是否稳定？ | 1 | 3 | 5 |
| 69 |  | 怠速运转时发动机是否有异响，空档状态下逐渐增加发动机转速，发动机声音过渡是否有异响？ | 1 | 3 | 5 |
| 70 |  | 车辆排气是否有异常？消声器是否有异响？ | 1 | 3 | 5 |
| 71 |  | 发动机是否存在异常振动？ | 1 | 3 | 5 |
| 72 | 电器与设施 | 音响系统工作是否有异常？ | 1 | 2 | 3 |
| 73 |  | 灯光系统工作是否有异常？ | 1 | 2 | 3 |
| 74 |  | 雨刮系统工作是否有异常？ | 1 | 2 | 3 |
| 75 |  | 空调系统工作是否有异常？ | 1 | 2 | 3 |
| 76 | 底盘系统 | 换挡时变速器和离合器工作是否有异常？ | 1 | 3 | 5 |
| 77 |  | 制动系统工作是否有异常，制动有跑偏？ | 1 | 3 | 5 |
| 78 |  | 正常行驶中否有跑偏、异响、抖动等异常现象？ | 1 | 3 | 5 |
| 79 |  | 转向系统工作是否有异常？ | 1 | 3 | 5 |
| 80 |  | 悬挂系统工作是否有异常？ | 1 | 3 | 5 |
| 81 |  | 其他检查项目 |  |

注：其他项目可以包括由于车型差异或价值较低，上表中没有包含的部位，在评价中可以分别描述并合计打分

6.3.2如检查表24第77项时发现制动系统出现刹车距离长、跑偏等不正常现象，则应在《二手商用车鉴定评估报告》（参照附录D）或《二手商用车技术状况表》（参照附录B）的技术状况缺陷描述中予以注明，并提示修复或更换前不宜使用。

6.5.2根据表25启动与路试项目评价基准表，评价启动与路试项目的等级。根据表4辅助评价分数表要求，确定项目的评价分值。

表25启动与路试项目评价基准表

| 启动与路试评价等级 | 条件 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 优 | 不超过2个扣3分项目，总扣分不高于10分 | 不需要维修 |
| 良 | 不超过1个扣5分项目，总扣分不高于15分 | 需要一般检查或维修 |
| 中 | 不超过3个扣5分项目，总扣分不高于25分 | 需要局部检查或维修 |
| 下 | 不超过5个扣5分项目，总扣分不高于30分 | 需要重点检查或维修 |
| 差 | 其他 | 需要大规模检查或维修 |

6.6上装

6.6.1当车辆结构类型为自卸车、罐式货车或及其他上装附加值较高时，根据上装占车辆总价值比例，确定上装评估的最高分值(见表5不同车型上装分数设置表)，并在表4辅助评价分数表的上装列中确定各评估等级的分值。

6.6.2参考上装制造厂家的技术标准进行简要评估，见表26所示。根据表4辅助评价分数表要求，确定项目的评价分值。

表26高附加值上装项目评价基准表

| 上装评价等级 | 状态 |
| --- | --- |
| 优 | 不需要维修 |
| 良 | 需要一般检查或维修 |
| 中 | 需要局部检查或维修 |
| 下 | 需要重点检查或维修 |
| 差 | 需要大规模检查或维修 |

6.7实体性减值检查

按表27实体性减值检查登记表所示的车辆的四个部分，对车辆缺少（或增加）、损坏（必须进行更换处理）的情况，价值较大的零部件进行检查登记，参考当前市场情况酌情计价（价格包括整个恢复成本），计算总价值。减值的零部件计正值，增加的零部件计负值。

表27实体性减值检查登记表

| 类别 | 零部件名称 （以下内容为示例） | 缺陷描述 | 减值价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、驾驶室 | 空调 |  |  |
|  | 导流罩 |  |  |
|  | …… |  |  |
| 二、发动机&底盘 | 缓速器 |  |  |
|  | 轮胎 |  |  |
|  | ……. |  |  |
| 三、上装&改装 | 自卸装置 |  |  |
|  | ……. |  |  |
| 四、其他 | 随车工具 |  |  |
|  | …… |  |  |
| 总减值价值 |  |  |

6.8拍摄车辆照片

6.8.1车辆外观：分别从车辆左前部与右后部45°角拍摄外观图片各1张。

6.8.2车辆骨架：拍摄车辆骨架损伤程度为“中”及以上的部位照片各1张（必要时带标尺）。

6.8.3驾驶室外观与内饰：拍摄驾驶室外观与内饰损伤程度为“中”及以上的部位的照片各1张（必要时带标尺）。

6.8.4发动机：拍摄发动机损伤程度为“中”及以上的部位的照片各1张（必要时带标尺）。

6.8.5底盘：拍摄底盘损伤程度为“中”及以上的部位的照片各1张（必要时带标尺）。

6.8.6上装：拍摄上装损伤程度为“中”及以上的部位的照片各1张（必要时带标尺）。

6.8.7鉴定评估师认为需要拍摄的其他部位照片。

# 7 二手商用车鉴定评估机构经营管理

7.1在经营场所明显位置悬挂国家有关部门颁发的营业执照等证照，张贴二手商用车鉴定评估流程和收费标准。

7.2 开展二手商用车鉴定评估活动应坚持客观、独立、公正、科学的原则，按照独立性原则，回避与本机构、评估人有关联的当事人委托的鉴定评估业务。

7.3 建立内部培训管理制度，对评估人员加强管理，定期培训，监督工作质量，保证鉴定评估工作流程规范，评估结果科学严谨。

7.4建立和完善二手商用车鉴定评估档案制度，并根据评估对象及有关保密要求，合理确定适宜的建档内容、档案查阅范围和保管期限。

# 附录A

（资料性附录）

二手商用车技术状况表（示范文本）

鉴定日期：年月日

| 车辆基本信息 | 品牌与型号 |  | 牌照号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 发动机号 |  | VIN码 |  |
|  | 注册登记日期 | 年 月 日 | 车身颜色 |  |
|  | 表征里程 | 万km | 推定里程 | 万km |
|  | 行驶证年检 | □有（至年月） □无 | 购置税证 | □有 □无 |
|  | 交强险 | □有（至年月日） □无 | 第三者责任险 | □有（至年月日） □无 |
|  | 其他法定凭证、证书 | □新/旧车交易发票□号牌 □行驶证 □登记证书 □车船税□道路运输证 □道路运输经营许可证 □其它______________________________________________________ |
| 主要配置 | 车辆类型 |  | 驱动形式 |  |
|  | 发动机 | 品牌 |  | 型号 |  | 排量 |  |
|  |  | 功率 |  | 排放标准 |  |  |  |
|  | 变速器 | 品牌 |  | 型号规格 |  | 类型 | □手动 □自动 |
|  | 车桥 | 品牌 |  | 型号规格 |  |
|  | 其他重要配置 （包括上装） |  |
| 采用估值方法 | □现行市价法 □重置成本法 | 累计使用年月 | _____年____月 | 年限成新率 |  |
| 车辆技术状况鉴定缺陷描述 | 鉴定项目 | 满分值 | 评估等级 | 评估得分 | 缺陷描述 |
|  | 骨架系数 | 1 |  |  |  |
|  | 驾驶室外观与内饰 | 25 |  |  |  |
|  | 发动机 | 20 |  |  |  |
|  | 底盘 | 20 |  |  |  |
|  | 启动与路试 | 35 |  |  |  |
|  | 上装 |  |  |  |  |
| 技术鉴定结果 | 综合评价分值 |  | 技术状况等级 |  | 技术成新率 |  |
| 实体性减值描述 |  | 减值金额 |  |
| 重置成本法评估公式 | （更新重置成本-实体性减值）×综合成新率×调整系数 | 评估参考价值 |  |
| 评估师证号 | 评估师（签字） | 评估机构编号 |  |
|  |  | 评估机构 （签章） |  |
| 审核评估师证号 | 评估师（签字） |  |  |

声明：本二手商用车技术状况表所体现的鉴定结果仅为鉴定日期当日被鉴定车辆的技术状况表现与描述，不排除日后该车辆具体交易时的市场价值发生变化的可能。本表中的评估师均是指本规范中定义的二手商用车鉴定评估师，评估机构是指二手商用车鉴定评估机构。

此《二手商用车技术状况表》由商用车经销企业、拍卖企业、经纪企业使用，作为二手商用车交易合同的附件。车辆展卖期间，放置在驾驶室内前风挡玻璃下方，供消费者参阅。

# 附录B

（资料性附录）

二手商用车技术状况鉴定评估作业表

| 骨架检查项目 |
| --- |
| 代码 | 检查项目 | 扣分 |
|  |  | 小 | 中 | 大 | 缺陷描述 | 评价基准 |
| 1 | 前围骨架 | 1 | 2 | 3 |  | 评价基准（一）： 优（1）：没有扣2分项目，总扣分不高于5分； 良（0.9）：不超过3个扣2分项目，总扣分不高于10分； 中（0.8）：不超过2个扣3分项目，总扣分不高于15分； 下（0.7）：不超过4个扣3分项目，总扣分不高于20分； 差（0.6）：其他 骨架缺陷描述为：骨架部位代码+损伤代码+扣分。 例：2XF2对应描述为：A柱（左右）有1/2以内钣金、焊接或喷涂痕迹。 损伤代码表 损伤种类 代码 碰撞变形 BX 修复痕迹 XF 更换痕迹 GH |
| 2 | A柱（左右） | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 3 | 后侧围（左右） | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 4 | 底板 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 5 | 车顶 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 6 | 后围板 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 7 | 裙围 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 8 | 车架前横梁 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 9 | 驾驶室悬挂 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 10 | 前纵梁（左右） | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 11 | 前桥 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 12 | 车架中横梁 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 13 | 中纵梁（左右） | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 14 | 中后桥 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 15 | 车架后横梁 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 16 | 后纵梁（左右） | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 合计扣分 |  | 骨架评价等级 |  | 骨架系数 |  |

| 驾驶室外观与内饰检查项目 |
| --- |
| 代码 | 检查项目 | 扣分 |
|  |  | 小 | 中 | 大 | 缺陷描述 | 评价基准 |
| 17 | 前保险杠及支架 | 1 | 2 | 3 |  | 外观缺陷的描述为：驾驶室外观代码+损伤代码+扣分。例：19PL2对应描述为：前挡风玻璃有3cm以内的断裂、修复痕迹。 损伤代码表 代码 损伤种类 漆面受损 QM 钣金受损 BJ 破裂 PL 修复痕迹 XF |
| 18 | 前面罩及左右包角 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 19 | 前挡风玻璃 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 20 | 车顶 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 21 | 导流板 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 22 | 侧围（左右） | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 23 | 后围 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 24 | 车门（左右） | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 25 | 门窗玻璃（左右后） | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 26 | 后视镜（左右） | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 27 | 前大灯（左右） | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 28 | 上装（限于部分与驾驶室合并评估车型） | 1 | 3 | 5 |  |  |
| 29 | 其他检查项目 |  |  |  |
| 30 | 驾驶室内是否有异味？ | 1 | 2 | 3 | 评价基准（二）： 优（20）：不超过2个扣2分项目，总扣分不高于6分 良（16）：不超过1个扣3分项目，总扣分不高于10分 中（12）：不超过3个扣3分项目，总扣分不高于15分 下（8）：不超过5个扣3分项目，总扣分不高于20分； 差（4）：其他 |
| 31 | 内后视镜、座椅、卧铺是否有破损，功能是否异常？ | 1 | 2 | 3 |  |
| 32 | 车顶及周边内饰是否有破损、松动、开裂或有污迹？ | 1 | 3 | 3 |  |
| 33 | 仪表台及相关附件是否有划痕、有老化？ | 1 | 2 | 3 |  |
| 34 | 方向盘及管柱是否受损，调整机构是否正常？ | 1 | 2 | 3 |  |
| 35 | 门窗密封条是否有异常？ | 1 | 2 | 3 |  |
| 36 | 玻璃窗升降器、门窗工作是否有异常？ | 1 | 2 | 3 |  |
| 37 | 天窗工作是否有异常？ | 1 | 2 | 3 |  |
| 38 | 驻车制动系统工作是否有异常？ | 1 | 2 | 3 |  |
| 39 | 安全带结构是否完整、工作是否有异常？ | 1 | 2 | 3 |  |
| 40 | 储物盒是否有裂痕，配件是否有缺失？ | 1 | 2 | 3 |  |
| 41 | 其他检查项目 |  |  |
| 其他项目缺陷描述： |
| 合计扣分 |  | 驾驶室外观与内饰评价等级 |  | 评价分值 |  |

| 发动机（包括机舱）检查项目 |
| --- |
| 代码 | 检查项目 | 扣分 |
|  |  | 小 | 中 | 大 | 评价基准 |
| 42 | 安全带结构是否完整、工作是否有异常？ | 1 | 2 | 3 | 评价基准（三）： 优（20）：没有扣2分项目，总扣分不高于4分 良（16）：不超过2个扣2分项目，总扣分不高于8分 中（12）：不超过1个扣3分项目，总扣分不高于12分 下（8）：不超过3个扣3分项目，总扣分不高于15分 差（4）：其他 |
| 43 | 储物盒是否有裂痕，配件是否有缺失？ | 1 | 2 | 3 |  |
| 44 | 发动机皮带是否有老化？ | 1 | 2 |  |  |
| 45 | 散热器、中冷器是否有破损？ | 1 | 2 | 3 |  |
| 46 | 油管、水管是否有老化、裂痕？ | 1 | 2 |  |  |
| 47 | 线束是否有老化、破损？ | 1 | 2 |  |  |
| 48 | 发动机支撑是否有损坏？ | 1 | 2 | 3 |  |
| 49 | （查阅技术档案或检查机油、滤清器和综合车况）发动机是否未正常保养？ | 1 | 2 | 3 |  |
| 50 | （查阅技术档案或检查关键螺丝是否有拆卸）发动机是否有小修（或等同于小修）记录？ | 1/次 |  |
| 51 | （查阅技术档案或检查关键螺丝是否有拆卸）发动机是否有中修（或等同于中修）记录？ | 3/次 |  |
| 52 | （查阅技术档案或检查关键螺丝是否有拆卸）发动机是否有大修（或等同于大修）记录？ | 5/次 |  |
| 53 | 其他检查项目 |  |  |
| 其他项目缺陷描述： |
| 合计扣分 |  | 发动机评价等级 |  | 评价分值 |  |

| 底盘检查项目 |
| --- |
| 代码 | 检查项目 | 扣分 |
|  |  | 小 | 中 | 大 | 评价基准 |
| 54 | 减震器是否有渗漏？ |  | 评价基准（三）： 优（20）：没有扣2分项目，总扣分不高于4分 良（16）：不超过2个扣2分项目，总扣分不高于8分 中（12）：不超过1个扣3分项目，总扣分不高于12分 下（8）：不超过3个扣3分项目，总扣分不高于15分 差（4）：其他 |
| 55 | 钢板弹簧、吊耳或胶套是否有损坏？ |  |  |
| 56 | 底盘是否有漏液？ | 1 | 2 | 3 |  |
| 57 | 底盘气管是否有老化、裂痕？ | 1 | 2 | 3 |  |
| 58 | 底盘线束是否有老化、破损？ | 1 | 2 | 3 |  |
| 59 | 转向拉杆、平衡杆等是否有变形？ | 1 | 2 | 3 |  |
| 60 | 传动轴是否有修复痕迹？ | 1 | 2 | 3 |  |
| 61 | 变速器外壳和悬吊支架是否有变形或损坏？ | 1 | 2 | 3 |  |
| 62 | 中后桥壳是否有变形、损坏或渗漏？ | 1 | 2 | 3 |  |
| 63 | 后保险杠是否损坏 | 1 | 2 | 3 |  |
| 64 | 轮胎是否有严重磨损（台面磨损标志为高度不小于1.6mm）？ | 1/条 | 2/条 |  |  |
| 65 | 钢圈、轮毂是否有严重变形？ | 1/个 | 2/个 |  |  |
| 66 | 其他检查项目 |  |  |
| 其他缺陷描述： |
| 合计扣分 |  | 底盘等级 |  | 评价分值 |  |
| 启动与路试检查项目 |
| 代码 | 检查项目 | 扣分 |
|  |  | 小 | 中 | 大 | 评价基准 |
| 67 | 发动机 | 启动是否顺畅(时间少于5s，或一次启动)？ | 1 | 3 | 5 | 评价基准（二） 优（35）：不超过2个扣3分项目，总扣分不高于10分 良（28）：不超过1个扣5分项目，总扣分不高于15分 中（21）：不超过3个扣5分项目，总扣分不高于25分 下（14）：不超过5个扣5分项目，总扣分不高于30分； 差（7）：其他检查项目 |
| 68 |  | 发动机在冷、热车条件下怠速运转是否稳定？ | 1 | 3 | 5 |  |
| 69 |  | 怠速运转时发动机是否有异响，空档状态下逐渐增加发动机转速，发动机声音过渡是否有异响？ | 1 | 3 | 5 |  |
| 70 |  | 车辆排气是否有异常？消声器是否有异响？ | 1 | 3 | 5 |  |
| 71 |  | 发动机是否存在异常振动？ | 1 | 3 | 5 |  |
| 72 | 电器与设施 | 音响系统工作是否有异常？ | 1 | 2 | 3 |  |
| 73 |  | 灯光系统工作是否有异常？ | 1 | 2 | 3 |  |
| 74 |  | 雨刮系统工作是否有异常？ | 1 | 2 | 3 |  |
| 75 |  | 空调系统工作是否有异常？ | 1 | 2 | 3 |  |
| 76 | 底盘 | 换挡时变速器和离合器工作是否有异常？ | 1 | 3 | 5 |  |
| 77 |  | 制动系统工作是否有异常，制动有跑偏？ | 1 | 3 | 5 |  |
| 78 |  | 正常行驶中否有跑偏、异响、抖动等异常现象？ | 1 | 3 | 5 |  |
| 79 |  | 转向系统工作是否有异常？ | 1 | 3 | 5 |  |
| 80 |  | 悬挂系统工作是否有异常？ | 1 | 3 | 5 |  |
| 81 |  | 其他检查项目 |  |  |
| 其他缺陷描述： |
| 合计扣分 |  | 启动与路试评价等级 |  | 评价分值 |  |

| 上装检查项目 |
| --- |
| 上装缺陷描述： |
| 合计扣分 |  | 上装评价等级 |  | 评价分值 |  |

| 实体性减值检查登记表 |
| --- |
| 类别 | 零部件名称 （以下内容为示例） | 缺陷描述 | 减值价值 |
| 一、驾驶室零部件 | 空调 |  |  |
|  | 导流罩 |  |  |
|  | …… |  |  |
| 二、发动机&底盘 | 缓速器 |  |  |
|  | 轮胎 |  |  |
|  | …… |  |  |
| 三、上装&改装 | 自卸装置 |  |  |
|  | …… |  |  |
| 四、其他检查项目 | 随车工具 |  |  |
|  | …… |  |  |
| 总减值价值 |  |  |

# 附录C

（资料性附录）

二手商用车鉴定评估委托书（示范文本）

委托书编号：____________

因□交易 □典当 □拍卖  □置换  □抵押 □担保  □咨询  □司法裁决□其他________需要，委托人与受托人达成委托关系，车牌号码为_________，车辆识别代号（VIN码）为___________________________的车辆进行技术状况鉴定并出具评估报告书，计划于_______年___月___日前完成。

委托评估车辆基本信息

| 车辆情况 | 品牌型号 |  | 车辆类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 发动机型号 |  | 环保等级 |  |
|  | 注册登记日期 | 年月日 | 车身颜色 |  |
|  | 已使用年限 | 年月 | 累计行驶里程（万㎞） |  |
|  | 维修情况 | 发动机/底盘/整车大修____次，发动机/底盘/整车中修____次 |
|  | 事故情况 |  |
|  | 车辆重要配置（含上装） |  |
| 价值反映 | 购置日期 | 年月日 | 原始价格（元） |  |
|  | 备注： |

委托方：（签字、盖章）                          受托方：（签字、盖章）

年   月   日                                  年    月   日

注：

- 委托方保证所提供的资料客观真实，并负法律责任。

- 仅对车辆进行鉴定评估。

- 评估依据：《中华人民共和国资产评估法》、《机动车运行安全技术条件》、《二手商用车鉴定评估技术规范》等。

- 评估结论仅对本次委托有效，不可用作其他用途。

- 鉴定评估人员与有关当事人没有利害关系。

- 委托方如对评估结论有异议，可于收到《二手商用车鉴定评估报告》之日起10日内向受托方提出，受托方应予以理解，并由双方协商解决。

# 附录D

(资料性附录）

二手商用车鉴定评估报告（示范文本）

××××鉴定评估机构评报字（20　   年）第××号

一、绪言

（鉴定评估机构）接受客户委托，根据《中华人民共和国资产评估法》、《二手车流通管理办法》和《二手商用车鉴定评估技术规范》的规定，本着客观、独立、公正、科学的原则，对牌号为的车辆进行了鉴定。本机构鉴定评估人员按照必要的程序，对委托鉴定评估的车辆进行了实地查勘与市场调查，并对其在年月日所表现的市场价值作出了公允反映。

二、委托方信息

委托方：     　委托方联系人：

联系电话：     车主姓名/名称： （填写机动车登记证书所示的名称）

评估目的：_____________________________________________________________________________________

三、鉴定评估基准日

__________年_____月_____日

四、鉴定评估车辆信息

品牌型号：　　牌照号码：___________________

发动机号：________________车辆VIN码：___________________________________

表征里程：_____________推定里程：_____________初次登记日期：_________年_____月____日

年审检验合格至：_______年___月       交强险截至日期：________年___月

车船税截至日期：_______年___月   　　车辆购置税证： □有□无

机动车登记证书： □有□无　　　机动车行驶证：□有□无

未接受处理的交通违法记录：□有 □无

车辆其他重要配置描述：_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

五、技术鉴定结果

技术状况缺陷描述：_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

综合评价分值：__________，技术状况鉴定等级：_________，技术成新率：　　　。

六、实体性减值检查结果

减值项目：_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

总减值价值：___________。

七、价值评估

价值估算方法：□现行市价法　□重置成本法

计算过程：_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

车辆鉴定评估价值:￥_______元，金额大写：___________________________。

八、特别事项说明[1]

九、鉴定评估报告法律效力

本鉴定评估结果可以作为报价参考依据。本项鉴定评估结论有效期为30天，自鉴定评估基准日至　　年　　月　　日止。

十、声明：

（1）本鉴定评估机构对该鉴定评估报告承担法律责任；

（2）本报告所提供的车辆评估价值为评估结论有效期内的价值；

（3）该鉴定评估报告的使用权归委托方所有，其鉴定评估结论仅供委托方为本项目鉴定评估目的使用，不适用于其他目的，否则本鉴定评估机构不承担相应法律责任；因使用本报告不当而产生的任何后果与签署本报告书的鉴定评估人员无关；

（4）本鉴定评估机构承诺，未经委托方许可，不将本报告的内容向他人提供或公开，否则本鉴定评估机构将承担相应法律责任。

委托方承诺所提供车辆及手续均为真实合法，本机构对车辆及相关手续的来源真实性和合法性不承担法律责任。

附件：

一、二手商用车鉴定评估委托书

二、二手商用车技术状况鉴定评估作业表

三、车辆行驶证、机动车登记证书证复印件

四、被鉴定评估二手商用车照片（要求外观清晰，车辆牌照能够辨认）

鉴定评估师[2]签字/盖章        复核人[2]签字/盖章鉴定评估机构[2]盖章

年    月    日              年    月    日

[1]特别事项是指在已确定鉴定评估结果的前提下，鉴定评估人员认为需要说明在鉴定过程中已发现可能影响鉴定评估结论，但并非鉴定评估人员执业水平和能力所能鉴定评定估算的有关事项以及其他问题。

[2]本表中的鉴定评估师需为本规范中定义的二手商用车鉴定评估师，复核人需为本规范中定义的高级二手商用车鉴定评估师，鉴定评估机构是指本规范中定义的二手商用车鉴定评估机构。

备注：本报告书和作业表一式三份，委托方二份，受托方一份。

# 参考文献

[1] 中华人民共和国资产评估法

[2] 道理运输车辆技术管理规定

[3] 二手车鉴定评估技术规范

[4] 汽车报废标准

# Text boxes

中国汽车流通协会　　发布

20XX-XX-XX实施

****-**-**实施

****-**-**实施

****-**-**实施

T/CADA XXXX-20XX

T/CADA **-****

T/CADA **-****

T/CADA **-****

中国汽车流通协会团体标准

中国汽车流通协会团体标准

中国汽车流通协会团体标准

中国汽车流通协会团体标准

CADA

CADA

CADA

CADA

ICS 03.080.01

A 20

ICS分类码

中标分类码

ICS分类码

中标分类码

ICS分类码

中标分类码

20XX-XX-XX发布

二手商用车鉴定评估技术规范

（轻型、微型载货车版）

Technical specification of used commercial vehicle appraisal and evaluation

(Light and mini duty vehicle version)

(征求意见稿)

（2018年1月15日）

受理鉴定评估业务中

对不可交易的车辆，除特殊需要外，终止评估

签订委托书

拟定评估计划，安排鉴定评估人员，见附录C

登记车辆技术状况信息

车辆类别、名称、型号、生产厂家、注册登记日及车辆基本配置信息，见附录A

判别事故车

委托专业汽车修理厂及相关保险公司对车辆拆检定损，确定修复金额后再进一步评估

检查车体骨架、驾驶室外观与内饰、发动机、底盘、启动与路试、上装，描述缺陷、评定技术等级、确定评估等级分值等，见附录B

鉴定技术状况

评估车辆价值

向委托方出具鉴定评估报告，见附录D

撰写并出具鉴定评估报告

归档工作底稿

实体性减值检查

是

否

查验可交易车辆

不可

可

见附录B中实体性减值检查登记表

参照附录A、B、C、D等，归档评估过程文件

判断严重故障车

是

否

委托专业汽车修理厂拆检车辆，确定修复金额后再进一步评估

明确评估目的、评估对象和其他业务基本事项

受托方

鉴定评估机构名称：

统一信用代码：

鉴定评估机构地址：

联系人：

电话：

委托方

委托方名称（姓名）：

统一信用代码（身份证）：

委托方地址：

联系人：

电话：